## Slide 1: Bewegungserkennung
Wärmebildkamera im Vergleich zu IP-Kamera
Dominik Dolezal

## Slide 2: Überblick
Setup
Algorithmus
Anwendung
  Wärmebildkamera
  IP-Kamera
Fazit

## Slide 3: Setup

## Slide 4: Algorithmus
Parameter:
  backGroundFileName
  sceneFileName
  color
  threshold
Hintergrundmodell erstellen
  Video einlesen
  Frames auslesen
  Mittelwerte bilden

## Slide 5: Algorithmus
Bewegung erkennen
  Video einlesen und Frames auslesen
  Für jedes Frame:
    Differenz zum Hintergrund bilden
    Binäre Maske erstellen
    Frame einfärben

## Slide 6: Wärmebildkamera
Hintergrund
Bewegungserkennung (T=120)

## Slide 7: Wärmebildkamera
Auffälligkeiten:
  Unabhängig von Beleuchtungssituation
  Sehr genaue Ergebnisse erzielbar
  Problem bei Objekten ähnlicher Temperatur
  Höhere Toleranzgrenze notwendig
  Starkes Rauschen beim Betreten der Bildfläche

## Slide 8: IP-Kamera
Hintergrund
Bewegungserkennung (T=60)

## Slide 9: IP-Kamera
Auffälligkeiten:
  Stark abhängig von Beleuchtungssituation
  Weniger genaue Ergebnisse
  Problem bei Objekten ähnlicher Farbe
  Niedrigere Toleranzgrenze möglich
  Framerate sinkt bei schlechter Beleuchtung
  Schatten werden als Bewegungen erkannt

## Slide 10: IP-Kamera
Frame Differencing
  Nur die Konturen werden erkannt
  Stillstehende Objekte sind sofort Hintergrund
  Kurzer Effekt bei abrupter Beleuchtungsänderung

## Slide 11: IP-Kamera
Erlernter Hintergrund
  Objekte hinterlassen Lücken
  Passt sich langsam bei Beleuchtungsänderung an

## Slide 12: Fazit
Wärmebildkamera
  Höhere Genauigkeit
  Beleuchtungsunabhängig
  Keine Schatten
  Rauschen beim Betreten
  Probleme mit Flächen ähnlicher Temperatur
  Keine Farbinformationen
IP-Kamera
  Weniger Rauschen
  Farbinformationen
  Stark abhängig von Beleuchtungssituation
  Probleme mit Flächen ähnlicher Farbe
  Schatten

## Slide 13: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Dominik Dolezal